## Slide 1
Defensa de tesis
Autores: Coletti Fausto
Perez Daniel
Vedia Mauro
Tutor: Bugallo Mario
Licenciatura en Gestión de Sistemas de Automatización y Robótica
02/12/25
Notes: FA--------------------MA / FA / DA
Lic Gest Sist Aut y Rob
Uni Nac LOMAS ZAMORA
Agradecimiento familias, profes, univ publica

## Slide 2
Seguridad Funcional en la Automatización de Paletizado
Fausto D. Coletti
Daniel Perez
Vedia Mauro
Presentación de equipo
Tecnico universitario en automatización y control
Tecnico universitario en automatización y control
Tecnico universitario en automatización y control
UNGS
F. S. Tech. (TÜV) # 5413 / 25
UNGS
UNGS
Notes: MA / FA / DA--------------------MA
Presentacion
Tema: Seguridad Funcional en la Automatización de Paletizado
Presentación personal

## Slide 3
¿Qué problema queremos resolver?
  La automatización mejora la productividad, pero también trae nuevos riesgos.
  En el paletizado, muchas empresas automatizan sin integrar la seguridad funcional.
  Eso genera accidentes, costos y pérdida de confianza que podrían evitarse.
Notes: MA--------------------FA
Problema a resolver
+ product pero + riesgos +graves
poca seguridad prioridad inversion product
+accidentes +costos -bienestar humano -reputación de empresa

## Slide 4
  Queremos mostrar que invertir en Seguridad Funcional no es un gasto, sino una decisión estratégica.
  Analizamos su impacto en la reducción de riesgos, su viabilidad económica y cómo mejora la imagen de la empresa.
¿Qué buscamos demostrar?
      SEGURIDAD
    EFICIENCIA
  REPUTACION
Notes: FA--------------------MA
Que buscamos?
Inversion safety
NO ES gasto
ES decisión estrategica

## Slide 5
Nos basamos en……
• Base del trabajo: Análisis descriptivo-analítico sobre seguridad funcional en paletizado automatizado.
• Enfoque y fuentes: Normativas internacionales, bibliografía técnica y estadísticas de organismos de seguridad.
• Principales referencias: ISO 12100, ISO 13849, IEC 62061, reportes OSHA y datos regionales de accidentes.
Notes: MA--------------------DA
Nos basamos en....
Analisis de normativa internacional
bibliografía tecnica
Estadísticas nac e inter

## Slide 6
OPERACIONES MANUALES
LENTO/DEPENDIENTE DEL OPERADOR
  Ergonómico
  Golpes
  Cortes
  Tropiezos
  Fatiga
UN POQUITO DE HISTORIA...!
OPERACIONES MANUALES Y AUTOMATICAS
OPERACIONES AUTOMATICAS
RAPIDO/MENOS DEPENDIENTE OPERADOR
  Errores operativos
MUY RAPIDO
  Atrapamiento
  Arranque inesperado
  Colisiones
  Energías residuales
Notes: DA--------------------FA
Historia
manual
total dependencia operador
SIN riesgos con automatismo
++ riesgos fisicos
semi auto
- dependencia operador
+ riesgos con automatismo
- riesgos fisico
autom 100%
sin dependencia operador
++riesgo autom
sin riesgo fisico

## Slide 7
IMÁGENES SENSIBLES
Notes: FA--------------------FA
video de sit real
consulta advertencia para personas impresionables

## Slide 8
Notes: FA--------------------MA
Arranque inesperado
Confusión, actos impulsivos
+instinto - razón
nadie se pone en peligro adrede

## Slide 9
Impacto de los accidentes industriales
  Humanos: Lesiones graves o fatales, afectación emocional y caída de la moral del equipo.
  Económicos: Indemnizaciones, multas, aumento de seguros y pérdida de productividad.
  Operacionales: Paradas de línea, menor calidad y caída de reputación corporativa que comprometen la continuidad.
Notes: MA--------------------DA / MA
Impacto de los accidentes
Humanos: lesiones, moral del equipo
Economicos: multas, indemnizaciones, seguros siniestralidad
Operacionales: -productividad, - calidad, - clientes

## Slide 10
Hablemos de números...
Internacional :
  EE. UU.: +226 muertes y +11.000 lesiones graves anuales por vehículos industriales.
  77 accidentes con robots (2015–2022); 41 muertes (1992–2017),.
  UE: 2,97 millones de accidentes no fatales y 3.286 fatales (0,1 %) en 2022.
  Los accidentes no mortales predominan, pero causan pérdidas elevadas.
Regional:
  Brasil (2012–2022): 6,7 millones de accidentes laborales, 25.500 muertes; 15 % vinculadas al uso de maquinaria.
Argentina:
  +600.000 accidentes laborales anuales, ~700 fatales.
  Sectores de logística y manufactura entre los de mayor incidencia.
Notes: DA / MA--------------------FA
NUMEROS...
(Occupational Safety and Health Administration)
Administracion de seguridad y salud en el trabajo (EEUU)
EEUU 77 acci con robots, 41 muertes (1992–2022)
UE: 2,97 mill no fatales y 3.286 fatales (0,1 %) en 2022.
Brasil : 6,7 mill acci lab, 25.500 muertes; 15 % vinculadas al uso de maquinaria (2012–2022)
ARG 600.000 accidentes laborales anuales (+- 700 fatales).

## Slide 11
Problemática
Percepción Errónea: Las empresas a menudo perciben la implementación de tecnología de seguridad no como una inversión estratégica, sino como un costo adicional que debe evitarse.
La implementación conforme a norma de sistemas de Seguridad Funcional puede reducir la tasa de accidentes graves drásticamente.
Notes: FA--------------------MA
Problemática
percepción de
Inversion safety = gasto, costo adicional
ES decisión estrategica ya que reduce tasa de accidentes y costos varios, $ y tiempo

## Slide 12
Celda sin seguridad
Notes: MA--------------------MA / DA
Celda sin "seguridades"
MENCIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CELDA (breve)
LA CELDA PUEDE TENER:
Movimientos predecibles e impredecibles
Arranque inesperado
La seguridad depende de las aptitudes del operador

## Slide 13
Dispositivos de seguridad
CONTROL
MANIOBRA
DETECCION
Notes: DA--------------------FA
existen gran variedad de dispositivos
Detección
Control
Maniobra
opticos
radar
mecanicos
megneticos codificados
RFID. etc

## Slide 14
Metodologia aplicada
Evaluación de peligros /
ponderación de riesgos
Determinación de Nivel de confiabilidad PL
Selección de componentes de seguridad / diseño de solución
Cumplimiento normativo
Adecuación al proceso y entorno
Notes: FA--------------------FA
Metodologia
Identificación de peligros
Valoracion RIESGO
SEVERIDAD - FRECUENCIA/PROBABILIDAD
Nivel de CONFIABILIDAD
componentes
Deteccion - Control - Maniobra
elección norma, proceso y entorno

## Slide 15
Celda con seguridad
Notes: FA--------------------MA
Celda con seguridades
La seguridad NO dependen de las aptitudes del operado
NO es posible ingresar a la celda con el sistema en funcionamiento

## Slide 16
Dispositivos de protección
Sensores magnéticos de seguridad
Balizas de
seguridad
Cortinas
fotoelectricas
con muteo
Radares
PSC
Relé guía forz.
Contactor
de Seg.
Notes: MA--------------------FA
CFE con muteo diferencia entre prod y lo demas
SW de puerta monitores apertura
RADAR monitorea presencia en interiotr de la celda
PE Detiene movimientos, siempre accion correctiva NO preventiva
PSC gestión de señales y cortes
MANIOBRA detiene movimientos, interrumpe señales de PLC operativo
BALIZA muestra estados de seguridad

## Slide 17
Esquema de control
Notes: FA--------------------DA
Esquema de control
Ponderación Riesgo
Pl equivalente
Cat Arquitectura
Doble canal, Componentes de seguridad de probada confiabilidad, Diagnostico de falla.

## Slide 18
Programa PLC de seguridad
Notes: DA--------------------DA
Program PLC
Programación por bloque evita el factor humano, configurables dentro de la estructura validada.
Entrega reporte de funcionamiento que puede ser auditado y validado.

## Slide 19
Esquema operativo
Notes: DA--------------------MA
Esquema operativo
integración de sistema de seguridad con un sistema de automatización estándar
Interacción aguas abajo de control de accionamiento evita arranque inesperados
interrumpe las señales operativas

## Slide 20
BENEFICIOS ECONÓMICOS
Costos aprox: Hardware de seguridad USD 9,500 - 15,000.
Ingeniería e instalación USD 7,000 - 12,000.
Capacitación USD 2,000 - 3,000.
Inversión total estimada (Range): USD 18,500 - 30,000.
ROI: La inversión en safety (USD 18.5k - 30k) es una fracción del costo de
un solo accidente grave (USD 200k+).
Beneficios: Ahorros en costos directos accidentes graves. Usd200,000
Atracción y retención de talento
Valor de marca y relaciones con clientes
Ventaja en relaciones inversoras
Cumplimiento normativo
Notes: MA--------------------FA
Beneficios eco
en este ejemplo
u$s
Hard+ing+cap = 18 - 30k
ROI 30k<<<200k accidente grave
Ademas de Benef
Costos dir e indir
Atracc talentos
Valor marca - rel clientes
Cumpl normativo

## Slide 21
  La implementación de seguridad funcional reduce eficazmente los riesgos en operaciones automatizadas.
  La seguridad funcional se confirma como una inversión estratégica: evita costos, mejora la productividad, proporciona previsibilidad y fortalece la imagen corporativa.
  Un sistema seguro protege tanto a las personas como a la continuidad operativa y a la empresa en su conjunto.
      Sin seguridad, no hay eficiencia.
      Sin seguridad, no hay calidad.
      Sin seguridad, no hay futuro.
Conclusiones clave
Notes: FA----------------FA
Conclusiones
reduce eficazmente los riesgos en operaciones automatizadas.
se confirma como:
inversión estratégica que
evita costos,
mejora la productividad,
proporciona previsibilidad
fortalece la imagen corporativa.
protege personas, continuidad operativa y empresa

## Slide 22
Muchas
Gracias
02 de diciembre de 2025
Notes: FA--------------------FA
Muchas Gracias

## Slide 23
¿Preguntas?
Notes: FA
Preguntas

## Slide 24
DISEÑO
O
MODIFICCION
DISEÑO
Y
VERIFICACION
INSTALACIÓN
Y
VALIDACION
ESPECIFICACIONES
DE
SEGURIDAD
EVALUACION
DE
RIESGOS
Notes: FAUSTO
Preguntas

## Slide 25
ISO 12100 (Tipo A): Principios generales para el diseño seguro de máquinas.
ISO 14121-1 (Tipo A): Evaluación de riesgos y métodos de reducción.
ISO 13849-1 (Tipo B): Control de seguridad, categorías y niveles de prestaciones (PL).
ISO 13849-2 (Tipo B): Validación y verificación de funciones de seguridad.
IEC 62061 (Tipo B): Seguridad funcional en sistemas eléctricos y electrónicos.
ISO 14119 (Tipo B): Enclavamientos y dispositivos de control de resguardos.
ISO 13857 (Tipo B): Distancias de seguridad para evitar el acceso a zonas peligrosas.
ISO 14120 (Tipo B): Requisitos para el diseño y construcción de resguardos físicos.
ISO 14118 (Tipo B): Prevención de arranques inesperados de maquinaria.
ISO 13850 (Tipo B): Requisitos funcionales para paradas de emergencia.
ISO 10218-1 (Tipo C): Seguridad y diseño de robots industriales.
ISO 10218-2 (Tipo C): Integración segura de robots y celdas automatizadas.
ISO/TS 15066 (Tipo C): Seguridad para robots colaborativos e interacción humano-robot.
ISO 16092-1 (Tipo C): Seguridad general en prensas mecánicas.
ISO 16092-2 (Tipo C): Requisitos específicos para prensas mecánicas.
ISO 16092-3 (Tipo C): Seguridad en prensas hidráulicas.
ISO 11111-1 (Tipo C): Requisitos generales de seguridad para maquinaria textil.
ISO 11111-4 (Tipo C): Seguridad en máquinas de acabado textil.
ISO 19085-1 (Tipo C): Seguridad en máquinas para trabajar madera.
ISO 19085-3 (Tipo C): Seguridad en centros de mecanizado y routers CNC para madera.
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N.º 19.587Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N.º 19.587
Normas tipo A: Fundamentos y terminología general de seguridad de máquinas.
Normas tipo B: Aspectos o componentes específicos aplicables a diferentes tipos de máquinas.
Normas tipo C: Aplican a máquinas o familias de máquinas específicas.
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N.º 19.587
Notes: FAUSTO